Instrucciones de montaje del Kit Z80H en ordenadores MSX2 Sony F700S, y P.

El kit 7 mghz, sólo puede montarse de forma interna, nunca externa.

En los modelos de Sony, F700, tanto la placa superior, como la inferior,
pueden ser desmontadas, esto hace que instalar el kit 7 mghz, sea muy
sencillo, Sólo una modificación, ha de hacerse en la placa superior, el
resto se han de realizar en la placa inferior, también llamada PRINCIPAL.

- Desenchufamos el ordenador de la red electrica, y le desconectamos todos
los periféricos, (impresora, disketera externa, cartuchos, etc).

-Soltamos los 4 tornillos laterales, que sujetan la carcasa superior, la
deslizamos hacia atras suavemente y luego hacia arriba, hasta retirarla por
completo.

- Entonces podemos observar, a la derecha la unidad de disco, a la
izquierda la fuente de alimentación, y entre las dos, una placa superior,
que contiene el VDP y la Video Ram, y una placa inferior, ó principal, que
contiene el Z80, y las roms.

- Para extraer la placa superior, debemos desatornillarla, (los tornillos
están en los margenes de la placa), entonces queda la placa suelta, sujeta
unicamente, por los cables que a ella llegan de la placa inferior.

- Debemos fijarnos bien, donde y como vá enchufado cada conector (para
evitarnos complicaciones, podemos hacer una marca indicativa en los cables
y sus conectores correspondientes,,  A>a, B>b, C>c, etc).

- Para extraer la placa inferior, (principal),le damos la vuelta al ordenador,
soltamos los tornillos que sujetan la placa deslizante inferior, retirando
dicha placa hacia atras, entonces ya tendremos accesible la zona de
soldaduras..

- 1o Cortamos la conexión FB301 (cerca del conector CN303) en la placa
superior esto es el clock-out del procesador de video (VDP) que con la
instalación del kit, carecera de utilidad..

- 2o Extraemos el chip IC14 (Z80A, ó LH0080A) que se corresponde con la CPU
del ordenador.

- 3o Extraemos la cadena RB1, que está situada bajo la unidad de disco,
cerca del conector del teclado.

- 4o Colocamos un Zócalo de 40 pines, en la posición del IC14 (Z80A, ó
LH0080A) CPU.

- 5o Colocamos la nueva cadena de 9 pines con un valor de 2000-2700 Ohm en
el lugar de la cadena RB1, la posición de la cadena, está señalada con un
PUNTO, la nueva cadena, debe ser instalada en la misma posición, que la
cadena original. En la VERSION P, de este modelo de ordenador, el pin de
enmedio de la cadena, está conectada con un punto de soldadura, a una
pista de la placa principal, (INFERIOR), no debemos tocar esta conexión.

- 6o Insertamos el kit Z80H, en el zocalo de 40 pines, cuidando de colocar
este, en la misma orientación que el Z80A.

- 7o conectamos un cable fino, entre el pin 10 del IC16, a un DIODO NO
USADO (los que están situados enmedio del kit Z80H), de esta manera, se
permita el control de la disketera, cuando el ordenador funcione a 7 MHhz

-8o Conectamos el interruptor, con un cable fino a un diodo no usado en el
kit Z80h y conectamos otro cable desde el interruptor a tierra (ground) en
el ordenador, para conmutar entre 3'5 y 7 mghz.

* La diskrom, debe tener un mínimo de 150 Ns.

* En caso de tener la memoria interna ampliada por encima de la
configuración original del F700 (256 Kb RAM), tendremos que sustituir el
controlador de la memoria, por uno de mayor velocidad.